## Slide 1: FPGA & Verilog ismertető
Mérés Laboratórium I.
Szántó Péter
BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
2006

## Slide 2: FPGA-k
FPGA: Field Programmable Gate Array
  programozható logikai áramkör
Jelentősebb gyártók: Xilinx, Altera, Actel, Quicklogic, Lattice
Jellemzők
  A funkciót, működést a konfiguráció határozza meg
  A konfiguráció esetleg módosítható, törölhető
  Komplexitás
    50000 – 8000000 kapu
    100 – 600 I/O láb
    100 – 400 MHz működés (terv függő)
  Felépítés lehet pl. RAM alapú, MUX alapú

## Slide 3: Xilinx FPGA-k
Több család
  Spartan: hatékony, optimalizált struktúra
  Virtex: speciális funkciók, gyorsabb, komplexebb, gazdagabb funkcionalitás
Felépítés:
  CLB: logikai blokk
  IOB: I/O blokk
  BlokkRAM: belső memória
  Szorzó
  Huzalozás

## Slide 4: Xilinx FPGA: Alap logikai elem
Logikai elem (Slice): 2 LUT + 2 FF + kiegészítő logika
LUT: Look-Up Table
  16x1 bites memória
  Cím: a logikai függvény bemeneti változói
  Tartalom: Karnaugh tábla
  Bármilyen négy bemenetű, egy kimenetű logikai függvény megvalósítható

## Slide 5: Xilinx FPGA-k
Részlet egy kész tervből: logikai blokkok + huzalozás

## Slide 6: Xilinx FPGA-k: a logikai elem részletei

## Slide 7: Xilinx FPGA: konfiguráció
A konfigurációt (LUT tartalom, huzalozás, csatlakozások, egyéb paraméterek) SRAM tárolja
Tápfeszültség kikapcsolásakor elveszíti a konfigurációt
Bekapcsolás után konfiguráció szükséges
  EEPROM-ból, automatikusan
  Fejlesztői kábel segítségével ún. JTAG porton keresztül

## Slide 8: Szabvány HDL nyelvek
Szabványos HDL (hardware description language) nyelvek
  Verilog
    1984: Gateway Design Automation Inc.
    1990: Cadence -> Open Verilog International
    1995: IEEE szabványosítás
    2001: Verilog 2001
  VHDL
    1983-85: IBM, Texas Instruments
    1987: IEEE szabvány
    1994: VHDL-1993

## Slide 9: Egyéb HDL
HDL fejlesztés a szoftver fejlesztéshez viszonyítva továbbra is időigényes
Sok fejlesztő rendelkezik C/C++ ismerettel, viszonylag kevés HDL ismerettel
Magasszintű hardver leíró nyelvek
  Celoxica Handel-C: C alapú, spec. kiegészítések
  SystemC: szabványos, ma már (részben) szintetizálható, C++ alapú
  Mentor Catapult-C: C++ kiegészítések nélkül
Gyorsabb szimuláció/verifikáció
HW/SW együttes tervezés

## Slide 10: HDL nyelvek célja
Hardver modellezés
  Mindkét nyelv jelentős része csak a hardver funkciók modellezésére ill. szimulációra használható
  Szintetizálható részhalmaz szintézer függő
Kapuszintű modulokból építkező, kapcsolási rajzon alapuló tervezési módszerek leváltása
RTL (Register Transfer Level) szintű leírás
  Automatikus hardver szintézis a leírásból
  Tervezői hatékonyság növelése

## Slide 11: HDL nyelvek
Alapvetően moduláris felépítésű tervezést tesz lehetővé
HDL modul
  Be-, kimenetek definiálása
  Be-, kimenetek közötti logikai kapcsolatok és időzítések definiálása
NEM szekvenciálisan végrehajtódó szoftver
  Alapvetően időben párhuzamos, konkurrens működést ír le

## Slide 12: Modulok
„Építőelem” komplex rendszerek létrehozására
Hierarchikus leírás, feladat partícionálás

## Slide 13: Szintaktika
Megjegyzések (mint C-ben)
  // egy soros
  /* */ több soros
Konstansok
  <bitszám><‘alap><érték>
    5’b00100: 00100 decimális érték: 4, 5 bites
    8’h4e: 01001110 decimális érték: 78, 8 bites
    4’bZ: ZZZZ nagy impedanciás, kikapcsolt állapot

## Slide 14: Verilog: module (2001)
„module” kulcsszó
„module” név
Modul bemeneti
portjai
Modul kimeneti
portjai
„endmodule”
kulcsszó
Kívánt
funkcionalítás
module test(
input clk,
input [7:0] data_in,
output [7:0] data_out,
output reg valid
);
…….
…….
…….
endmodule

## Slide 15: Verilog: module
module test(clk, data_in, data_out, valid);
input clk;
input [7:0] data_in;
output [7:0] data_out;
output reg valid;
…….
…….
…….
endmodule
„module” kulcsszó
„module” név
Port felsorolás
(típus nélkül)
„endmodule”
kulcsszó
Portok típusának
megadása

## Slide 16: Bitműveletek
~, &, |, ^, ~^ (negálás, és, or, xor, xnor)
Vektorokon bitenként értelmezett, pl:
  4’b1101 & 4’b0110 = 4’b0100
Ha a két operandus szélessége nem egyezik meg, a kisebbik az MSB biteken 0-val kiterjesztve
  2’b11 & 4’b1101 = 4’b0001
(Logikai operátorok: !, &&, ||)

## Slide 17: Bit redukciós operátorok
Egy vektor összes bitjén végeznek műveletet, eredményük egy bites érték
&, ~&, |, ~|, ^, ~^ (és, nem és, vagy, nem vagy, xor, xnor)
  &4’b1101 = 1’b0
  |4’b1101 = 1’b1
  Tipikus alkalmazások:
    Számláló végérték feltételek,
    Paritásvizsgálat
    ALU művelet eredmény jelzés

## Slide 18: Komparátor operátorok
C-szintakszissal megegyező
Egyenlőség, nem egyenlőség
  ==, !=
  ===: egyenlőség az „x, z” értékek figyelembevételével
  !==: nem egyenlő, „x, z” figyelembevételével
Összehasonlítás
  <, >, <=, >=

## Slide 19: Aritmetikai operátorok
C-szintakszissal megegyező
Operátorok: +, -, *, /, %
  Nem mindegyik szintetizálható
    Szintézer függő, de tipikusan az osztás pl. csak akkor, ha az osztó kettő hatvány
  Negatív számok kettes komplemens kódban

## Slide 20: Egyéb operátorok
Konkatenálás (összefűzés): {} Pl.:
  {4’b0101, 4’b1110} = 8’b01011110
Shift operátor
  <<, >>
Bit kiválasztás
  Tartomány kiválasztó kifejezés konstans
  data[5:3]

## Slide 21: Adattípusok
wire
  Nevének megfelelően viselkedik (vezeték)
  Pl. 8 bites vezeték: wire [7:0] data;
reg
  Szintézis utáni eredmény nem mindig regiszter
    Vezeték
    Latch
    Flip-flop
  Pl.: reg [7:0] data;

## Slide 22: Assign
assign-nal csak wire típusú változónak lehet értéket adni
Folyamatos értékadás
  A bal oldali változó folyamatosan kiértékelődik
Pl.
  assign c = a & b;
Egy változó csak egy assign által kaphat értéket
assign értékadások egymással párhuzamosan működnek (hardver)
Kombinációs logika leírására alkalmas

## Slide 23: Always blokk
Szintakszis:
Egy változó lehetőleg csak egy always blokkban kapjon értéket
always blokk nem lehet érzékeny a saját kimenetére
always blokkon belül ne használjunk assign értékadást
Az always blokkok egymással (és az assign típusú értékadásokkal) párhuzamosan működnek
always @ (….)
begin
…..
…..
end
Érzékenységi lista
Blokkon belüli
műveletek

## Slide 24: Always – értékadás
Blokkoló értékadás: =
  Kiértékelődéséig blokkolja az utána következő értékadásokat -> szekvenciális utasítás végrehajtás
Nem-blokkoló értékadás: <=
  A nem-blokkoló értékadások párhuzamosan hajtódnak végre
Blokkoló – nem-blokkoló példa később
Nem-blokkoló értékadás használata javasolt

## Slide 25: Always – Flip Flop
Flip Flop: élérzékeny tároló
Szinkron reset
Aszinkron reset
always @ (posedge clk)
if (rst)
c <= 1'b0;
else
c <= a & b;
always @ (posedge clk)
c <= a & b;
always @ (posedge clk, posedge rst)
if (rst)
c <= 1'b0;
else
c <= a & b;

## Slide 26: Always – Flip Flop
Xilinx FPGA-kban
  A reset, set lehet szinkron, illetve aszinkron
  Szinkron eset prioritás:
    reset, set, ce
Aszinkron reset/set példa:
always @ (posedge clk, posedge rst, posedge set)
if (rst)
c <= 1'b0;
else if (set)
c <= 1'b1;
else if (ce)
c <= a & b;

## Slide 27: Always – komb. log.
Szemléletesen: kombinációs logika esetén a kimenet bármelyik bemenet bármilyen változásánál kiértékelődik
always @ (a, b)
c <= a & b;
always @ (*)
c <= a & b;

## Slide 28: Always – latch
Latch: szintvezérelt tároló: amíg a „gate” bemenete ‘1’, addig mintavételezi az adatbemeneteket
always @ (*)
If (g)
c <= a & b;

## Slide 29: Always – latch hiba
Latch “véletlen” létrehozása
  Nem teljes “if” vagy „case” szerkezet
  Szintézer általában figyelmeztet
always @ (*)
case (sel)
2’b00: r <= in0;
2’b01: r <= in1;
2’b10: r <= in2;
endcase
always @ (*)
if (sel==0)
r <= in0;
else if (sel==1)
r <= in1;
else if (sel==2)
r <= in2;

## Slide 30: Always – helyes
Helyes kód
always @ (*)
case (sel)
2’b00: r <= in0;
2’b01: r <= in1;
2’b10: r <= in2;
default: r <= ‘bx;
endcase
always @ (*)
if (sel==0)
r <= in0;
else if (sel==1)
r <= in1;
else
r <= in2;

## Slide 31: Blokkoló – nem blokkoló (1)
reg t, r;
always @ (posedge clk)
begin
t <= a & b;
r <= t | c;
end
reg t, r;
always @ (posedge clk)
begin
t = a & b;
r = t | c;
end
reg t, r;
always @ (posedge clk)
begin
r = t | c;
t = a & b;
end

## Slide 32: Blokkoló – nem blokkoló (2)
reg t, r;
always @ (posedge clk)
begin
t = a & b;
r <= t | c;
end
reg t, r;
always @ (posedge clk)
begin
t <= a & b;
r = t | c;
end

## Slide 33: Blokkoló – nem blokkoló (3)
reg s2, s3;
always @ (posedge clk)
begin
s2 <= in0 + in1;
s3 <= s2 + in2;
end
reg s0, s1;
always @ (posedge clk)
begin
s0 = in0 + in1;
s1 = s0 + in2;
end
Pl. 3 bemenetű összeadó
reg s4;
always @ (posedge clk)
begin
s4 <= in0 + in1 + in2;
end

## Slide 34: Strukturális leírás
Hierarchia felépítése: modulok összekapcsolása
Lehetséges a jelnevek egyszerű, a port pozíció szerinti felsorolása is, de ez esetleg hibát okozhat, ezért kerüljük
module top_level (input in0, in1, in2, output r);
wire xor0;
xor_m xor_inst0(.i0(in0), .i1(in1), .o(xor0));
xor_m xor_inst1(.i0(xor0), .i1(in2), .o(r));
endmodule

## Slide 35: Példa – MUX (1.)
2:1 multiplexer
module mux_21 (input in0, in1, sel, output r);
assign r = (sel==1’b1) ? in1 : in0;
endmodule
module mux_21 (input in0, in1, sel, output reg r);
always @ (*)
if (sel==1’b1) r <= in1;
else r <= in0;
endmodule
module mux_21 (input in0, in1, sel, output reg r);
always @ (*)
case(sel)
1’b0: r <= in0;
1’b1: r <= in1;
endmodule

## Slide 36: Példa – MUX (2.)
4:1 multiplexer
module mux_41 (input in0, in1, in2, in3, input [1:0] sel, output reg r);
always @ (*)
case(sel)
2’b00: r <= in0;
2’b01: r <= in1;
2’b10: r <= in2;
2’b11: r <= in3;
endcase
endmodule

## Slide 37: Példa – 1 bites összeadó
module add1_full (input a, b, cin, output cout, s);
xor3_m xor(.i0(a), .i1(b), .i2(cin), .o(s));
wire a0, a1, a2;
and2_m and0(.i0(a), .i1(b), .o(a0));
and2_m and1(.i0(a), .i1(cin), .o(a1));
and2_m and2(.i0(b), .i1(cin), .o(a2));
or3_m or(.i0(a0), .i1(a1), .i2(a2) , .o(cout))
endmodule
module add1_full (input a, b, cin, output cout, s);
assign s = a ^ b ^ cin;
assign cout = (a & b) | (a & cin) | (b & cin);
endmodule
module add1_full (input a, b, cin, output cout, s);
assign {cout, s} = a + b + cin;
endmodule

## Slide 38: Példa – 4 bites összeadó
module add4 (input [3:0] a, b, output [4:0] s);
wire [3:0] cout;
add1_full add0(.a(a[0]), .b(b[0]), .cin(1'b0), .cout(cout[0]), .s(s[0]));
add1_full add1(.a(a[1]), .b(b[1]), .cin(cout[0]), .cout(cout[1]), .s(s[1]));
add1_full add2(.a(a[2]), .b(b[2]), .cin(cout[1]), .cout(cout[2]), .s(s[2]));
add1_full add3(.a(a[3]), .b(b[3]), .cin(cout[2]), .cout(s[4]), .s(s[3]));
endmodule
module add4 (input [3:0] a, b, input cin, output cout, output [3:0] sum);
assign {cout, sum} = a + b + cin;
endmodule

## Slide 39: Példa – 4 bites összeadó, str.

## Slide 40: Példa – 4 bites összeadó, +

## Slide 41: Példa: Shift regiszter
16 bites shift regiszter
module shr (input clk, sh, din, output dout);
reg [15:0] shr;
always @ (posedge clk)
if (sh)
shr <= {shr[14:0], din};
assign dout = shr[15];
endmodule

## Slide 42: Példa: Számláló
Szinkron reset-elhető, engedélyezhetően tölthető le/fel számláló
module m_cntr (input clk, rst, ce, load, dir,
input [7:0] din,
output [7:0] dout);
reg [7:0] cntr_reg;
always @ (posedge clk)
if (rst)
cntr_reg <= 0;
else if (ce)
if (load)
cntr_reg <= din;
else if (dir)
cntr_reg <= cntr_reg – 1;
else
cntr_reg <= cntr_reg + 1;
assign dout = cntr_reg;
endmodule

## Slide 43: Példa: Másodperc számláló
50 MHz bemeneti órajel, 1 sec = 50 000 000 órajel
module sec (input clk, rst, output [6:0] dout);
reg [25:0] clk_div;
wire tc;
always @ (posedge clk)
If (rst)
clk_div <= 0;
else
if (tc)
clk_div <= 0;
else
clk_div <= clk_div + 1;
assign tc = (clk_div == 49999999);
reg [6:0] sec_cntr;
always @ (posedge clk)
If (rst)
sec_cntr <= 0;
else if (tc)
if (sec_cntr==59)
sec_cntr <= 0;
else
sec_cntr <= sec_cntr + 1;
assign dout = sec_cntr;
endmodule

## Slide 44: Háromállapotú vonalak
Kétirányú kommunikációs vonalak, pl.
  Külső memóriák adatbusza
A kétirányú vonalak meghajtását engedélyező jel (bus_drv) kritikus
module tri_state (input clk, inout [7:0] data_io);
wire [7:0] data_in, data_out;
wire bus_drv;
assign data_in = data_io;
assign data_io = (bus_drv) ? data_out : 8’bz;
endmodule

## Slide 45: FSM – Finite State Machine
Állapotgép – vezérlési szerkezetek kialakítása
Általános struktúra
State register: állapotváltozó
Next state funkction: következő állapotot dekódoló logika
Output function: kimeneti jeleket előállító logika
  Moore: állapotváltozó alapján
  Mealy: állapotváltozó + bemenetek alapján

## Slide 46: FSM példa
Közlekedési lámpa
  Állapotok: piros, sárga, zöld, piros-sárga (a villogó sárga nem implementált)
  Bemeneti változók: időzítő az egyes állapotokhoz
  Kimenet: az állapot

## Slide 47: FSM példa – Verilog (1)
module lampa(
input clk, rst,
output reg [2:0] led);
parameter PIROS = 2'b00;
parameter PS = 2'b01;
parameter ZOLD = 2'b10;
parameter SARGA = 2'b11;
reg [15:0] timer_ps, timer_p, timer_s, timer_z;
reg [1:0] state_reg;
reg [1:0] next_state;
always @ (posedge clk)
if (rst)
state_reg <= PIROS;
else
state_reg <= next_state;
always @ (*)
case(state_reg)
PIROS: begin
if (timer == 0)
next_state <= PS;
else
next_state <= PIROS;
end
PS: begin
if (timer == 0)
next_state <= ZOLD;
else
next_state <= PS;
end
SARGA: begin
if (timer == 0)
next_state <= PIROS;
else
next_state <= SARGA;
end
ZOLD: begin
if (timer == 0)
next_state <= SARGA;
else
next_state <= ZOLD;
end
default:
next_state <= 3'bxxx;
endcase

## Slide 48: FSM példa – Verilog (2)
always @ (posedge clk)
case(state_reg)
PIROS: begin
if (timer == 0)
timer <= 500; //next_state <= PS;
else
timer <= timer - 1;
end
PS: begin
if (timer == 0)
timer <= 4000; //next_state <= ZOLD;
else
timer <= timer - 1;
end
SARGA: begin
if (timer == 0)
timer <= 4500; //next_state <= PIROS;
else
timer <= timer - 1;
end
ZOLD: begin
if (timer == 0)
timer <= 500; //next_state <= SARGA;
else
timer <= timer - 1;
end
endcase
Időzítő
  Állapotváltáskor egy állapotfüggő kezdő- értéket tölt be
  Lefelé számol
  ==0: állapotváltás
always @ (*)
case (state_reg)
PS: led <= 3'b110;
PIROS: led <= 3'b100;
SARGA: led <= 3'b010;
ZOLD: led <= 3'b001;
endcase
endmodule

## Slide 49: Szimuláció
Testbench: ISE két lehetőséget biztosít
  Testbench Waveform
    Grafikus felületen megadható bemenetek
  Verilog Test Fixture
    Verilog kódban megírt stimulus
Szimulátor
  ISE szimulátor
  Modelsim (MXE)

## Slide 50: Verilog Test Fixture
Test Fixture
  A Test Fixture egy Verilog modul
  A tesztelendő modul almodulként van beillesztve
  Minden, a szintézisnél használt nyelvi elem felhasználható
  Nem szintetizálható nyelvi elemek
Időalap
  ‘timescale 1ns/1ps
    Megadott idők ns-ban értendők
    Szimulációs lépésköz: 1 ps

## Slide 51: Test Fixture - initial
„initial” blokk
  0. időpillanatban kezdődik a végrehajtása
  Egyszer fut le
  Az „initial” blokkok egymással, és az „always” blokkokkal párhuzamosan működnek
Az „initial” blokkon belüli késleltetések összeadódnak, pl.
initial
begin
a <= 0;
#10 a <= 1;
#25 a <= 2;
#5 a <= 0;
end

## Slide 52: Test Fixture - always
Órajel generálás
Órajelre működő bemenetek (pl. számláló)
initial
clk <= 1;
always #5
clk <= ~clk;
initial cntr <= 0;
always @ (posedge clk)
#2 cntr <= cntr + 1;